## Slide 1
Notes: Labo au même niveau

## Slide 2
Méthodes numériques appliquées au calcul des vibrations d’origine électromagnétique : Schémas de projection des efforts magnétiques et développement de modèles réduits.
Raphaël Pile
Encadrants:
Yvonnick Le Menach (L2EP)
Guillaume Parent (LSEE)
Jean Le Besnerais (EOMYS)
Thomas Henneron (L2EP)
Jean-Philippe Lecointe (LSEE)
Soutenance de thèse
20/01/21
Notes: Comment faire intro formelle ?
Mr Président, Mme Msr le Jury merci d’avoir accepter de siéger à mon jury. Je vais vous presenter mes travaux de these CIFRE.

## Slide 3: Contexte
Thèse CIFRE effectuée chez EOMYS ENGINEERING, société de conseil spécialisée dans le bruit électromagnétique des machines électriques.
EOMYS, développe et commercialise le logiciel MANATEE pour le simulation vibro-acoustique des machines électriques.
EOMYS a démarré un projet open-source PYLEECAN pour le dimensionnement des machines électriques.
Notes: Les travaux se sont principalement déroulés dans l’entreprise.

## Slide 4: Contexte
Aérodynamiques
Electromagnétiques
Mécaniques
Origines du bruit audible dans les machines électriques (NVH)
Bruit audible
Différentes sources …

## Slide 5: Contexte
Excitations forcées avec un aimant tournant
Illustration des vibrations générées par des forces magnétiques
Forces magnétiques
Déplacement
Bruit

## Slide 6: Contexte
MECANIQUE
ELECTRIQUE
ELECTROMAGNETIQUE
Bruit
et
Vibration
Couplage magnéto-mécanique « faible »
Projection: Appliquer les forces magnétiques sur un modèle mécanique.

## Slide 7: Contexte
Bobinages
Culasse du stator
Dent statorique
Aimants permanents
Rotor
Entrefer
Nombre de dents Zs (=12)
Machine synchrone à aimants permanents
Notes: Attention bobinage diamètrale -> Remplacer par concentrique

## Slide 8: Contexte
: Tangentiel
: Radial
Notes: Attention bobinage diamètrale -> Remplacer par concentrique

## Slide 9: Contexte
Analyse d’une machine synchrone à aimants permanents avec 12 encoches et 10 pôles:
Machine compacte à forte densité: envisagée pour application automobile.
Bobinage concentré: moins de pertes mais contenu spectral + riche.
L’interaction fondamentale encoches / pôles excite facilement les principaux modes structuraux d’ovalisation.

## Slide 10: Objectifs
Identifier des modèles pertinents pour le calculs des forces magnétiques.
« Projection »: Etudier les limites de ces modèles, notamment pour la balance rapidité/précision.
« Réduction du modèle »: Réduire le nombre de simulation en utilisant des excitations normalisées.

## Slide 11: Plan
Etat de l’art sur le calcul des forces magnétiques
Analyse analytique des forces d’entrefer
Etude des forces intégrées par dent

## Slide 12: Modélisation Electromagnétique
1) Résolution magnétostatique 2D
2) Comportement anhystérétique
B
H
3) Couplage fort négligé (Villari etc.)
E
Hypothèses électromagnétiques:

## Slide 13: Modélisation Electromagnétique
Trois principaux modèles:
Analytique (PMMF)
Au milieu de l’entrefer:

## Slide 14: Modélisation Electromagnétique
Trois principaux modèles:
Analytique (PMMF)
Semi-analytique:
  Sous-domaines
  Réseaux de reluctance
DEVILLERS, Emile. Electromagnetic subdomain modeling technique for the fast prediction of radial and circumferential stress harmonics in electrical machines. 2018. Thèse de doctorat. Ecole Centrale de Lille.
NEDJAR, Boumedyen. Modélisation basée sur la méthode des réseaux de perméances en vue de l’optimisation de machines synchrones à simple et à double excitation. 2011. Thèse de doctorat.

## Slide 15: Modélisation Electromagnétique
Trois principaux modèles:
Analytique (PMMF)
Semi-analytique:
  Sous-domaines
  Réseaux de reluctance
Numérique (EF)

## Slide 16: Modélisation Electromagnétique
Précision
Rapidité
Principalement utilisée
Trois principaux modèles:
Analytique (PMMF)
Semi-analytique:
  Sous-domaines
  Réseaux de reluctance
Numérique (EF)
Notes: Numérique à place d’EF

## Slide 17: Types de Forces Magnétiques
Forces de Laplace
  Généralement négligés
Efforts magnétostrictifs
  Comprime orthogonalement au flux magnétique
  Source secondaire de vibration ?
Forces de Maxwell
Fang, H.; Guo, J.; Xu, Y.; Li, D. & Qu, R. “Experimental Study of Magnetostriction on Motor Vibration Considering Mechanical Characteristics”, ICEM, 2019.
Belahcen, A. Magnetoelasticity, magnetic forces and magnetostriction in electrical machines Helsinki University of Technology, Helsinki University of Technology, 2004.

## Slide 18
Air ()
Fer ()
P
Modélisation des Forces Magnétiques
On peut montrer théoriquement une concentration des efforts au niveau d’un saut de perméabilité (interface air-fer):
quand

## Slide 19
Le tenseur de Maxwell (TM) est un outil mathématique permettant de calculer des forces résultantes s’appliquant sur un matériau soumis à un champ magnétique.
Modélisation des Forces Magnétiques
Même principe pour le couple.
Force résultante sur le rotor/stator:
Application au milieu de l’entrefer pour réduire le bruit numérique

## Slide 20
Cette méthode a été étendue à l’estimation locale des forces s’appliquant sur le rotor/stator.
Modélisation des Forces Magnétiques
définie sur la surface
Force surfacique d’entrefer (FSE):
(-) Non rattaché à une surface mécaniquement active
(+) Renseigne sur la capacité à exciter les modes mécaniques

## Slide 21
Modélisation des Forces Magnétiques
La FSE est-elle une fonction du rayon dans l’entrefer ?
FSE Radiale
FSE Tangentielle

## Slide 22
Modélisation des Forces Magnétiques
Décomposition de Fourier: harmoniques et nombre d’onde
Transformée de Fourier temporelle et angulaire
n=0
n=1
n=2
n=3
Nombre d’onde
harmonique

## Slide 23
Modélisation des Forces Magnétiques
La FSE est-elle une fonction du rayon dans l’entrefer ?
%
FSE Radiale
FSE Tangentielle
Nombre d’onde
Différences principales:
Pour nombres d’ondes «plus élevés »,
Pour la FSE tangentielle.
Nombre d’onde
Hallal, J.; Druesne, F. & Lanfranchi, V. Study of Electromagnetic Forces Computation Methods for Machine Vibration Estimation ISEF, 2013.

## Slide 24: Forces Surfaciques dans l’entrefer
Mode d’ovalisation (m=2)
à la fréquence naturelle
Magnetic force wave
+
RESONANCE
=
La transformée de Fourier de la FSE nous donne une information sur le potentiel d’interaction force-structure.

## Slide 25: Forces surfaciques dans l’entrefer
Quel est l’intérêt d’utiliser la FSE ?
Le Besnerais, Jean, et al. "Prediction of audible magnetic noise radiated by adjustable-speed drive induction machines." IEEE Trans. Industry Applications (2010)
Prédiction analytique des harmoniques dans l’entrefer + diagnostique des sources.
Li, Min, and David A. Lowther. "Local electromagnetic force computation in the presence of numerical field errors." IEEE Trans. Magnetics (2009).
Vitesse de rotation [rpm]
Fréquence des forces [Hz]
Mode (2,0)
Résonance ?

## Slide 26
F
Modélisation des Forces Magnétiques
Principe des travaux virtuels (PTV)
Si couplage faible, application sur les éléments d’un maillage EF.

## Slide 27
Distribution de forces nodales (ponctuelles) sur les nœuds.
Dépend du maillage sur lequel il est appliqué.
Pas de décomposition de Fourier.
Modélisation des Forces Magnétiques
Calcul de la résultante sur un nœud avec le PTV.
Coulomb, J. "A methodology for the determination of global electromechanical quantities from a finite element analysis and its application to the evaluation of magnetic forces, torques and stiffness." IEEE Trans. Magnetics (1983).

## Slide 28
Dérivation locale de l’énergie
Application du tenseur de Maxwell à l’interface
Application du tenseur de Maxwell dans l’entrefer
Interprétation
Précision
Modélisation des Forces Magnétiques
Notes: Permuter, on doit, on peut, ons’autorise

## Slide 29: Synthèse
Le TM est historiquement utilisé pour calculer avec précision le couple et les forces globales s’appliquant sur le rotor/stator.
Le TM a été étendu au calcul des FSE en raison de la compatibilité avec l’analyse analytique.
Objectif Partie 2): Evaluer analytiquement les variations de la FSE.
Résultat: Formule analytique de la variation de la FSE en fonction du rayon.
Notes: Donner la contribution de la section suivante à cet endroit.

## Slide 30: Plan
Etat de l’art sur le calcul des forces magnétiques
Analyse analytique des forces d’entrefer
Etude des forces intégrées par dent

## Slide 31: Analyse analytique de la FSE
Transfert de la FSE

## Slide 32: Analyse analytique de la FSE
Décomposition du problème:
1
2
Seul le problème abordé.

## Slide 33: Analyse analytique de la FSE
Décomposition du problème:
Résoudre le problème sur un cas analytique
Généralisation
Validation numérique

## Slide 34: Analyse analytique de la FSE
Généralisation de la loi de transfert
Pile, R., et al, Analytical Study of Air-Gap Surface Force - Application to Electrical Machines. Open Physics, 2020.
Hypothèses:
Bande d’entrefer cylindrique.
Equation de Laplace dans l’entrefer.
Plus d’influence:
Sur la FSE tangentielle
Pour les nombre d’onde élevées

## Slide 35: Analyse analytique de la FSE
Coefficients de transfert: Validation numérique
FSE Radiale
FSE Tangentielle
Nombre d’onde
Nombre d’onde
90%
Comparaison entre l’application du transfert et une mesure « directe »
Notes: Traduction

## Slide 36: Analyse analytique de la FSE
Coefficients de transfert: Validation numérique
FSE Radiale
FSE Tangentielle
Nombre d’onde
Nombre d’onde
99%
Nombre d’onde
Nombre d’onde
Notes: Traduction

## Slide 37: Analyse analytique de la FSE
Coefficients de transfert: Validation numérique
FSE Radiale
FSE Tangentielle
99%
Nombre d’onde
Nombre d’onde
Notes: Traduction

## Slide 38: Synthèse
Proposition d’une équation pour la FSE afin d’améliorer la précision pour un maillage donné.
Ces coefficients ne « créent » pas de nouvelles harmoniques/nombres d’ondes.
Ces coefficients ont un effet significatif sur les nombres d’ondes les plus élevés.
Objectif Partie 3): Analyser la précision de la résultante en tête de dent.
Résultats:
Formule plus générale pour l’effet de modulation
Mise en évidence de la contribution du moment en tête de dent

## Slide 39: Plan
Etat de l’art sur le calcul des forces magnétiques
Analyse analytique des forces d’entrefer
Etude des forces intégrées par dent

## Slide 40: Etat de l’Art Intermédiaire
Synthèse des vibrations électromagnétiques: Excitation normalisée
Caractérisation mécanique (analyse modale)
Nombre d’onde de force magnétique
Réponse en fréquence par nombre d’onde
Résultat vibratoire
La décomposition par nombre d’onde est un outil de diagnostique des principales sources de bruit.
Boesing, Matthias, et al. "Vibration synthesis for electrical machines based on force response superposition." IEEE Trans. Magnetics (2010).

## Slide 41: Etat de l’Art Intermédiaire
Spectrogramme
Fréquence [Hz]
Acc. [m/s²]
N [RPM]
10fs
Mode (2,0)
720 Hz
2fs
Harmoniques de forces .
(2fs,10fs) harmoniques principales.
Devillers, E. et al. « Experimental Benchmark for Magnetic Noise and Vibrations Analysis in Electrical Machines », ICEM, 2018.
résonance

## Slide 42: Etat de l’Art Intermédiaire
Le couplage magnéto-mécanique classique se fait:
En sélectionnant les « petits » nombres d’ondes significatifs
En calculant une force résultante par tête de dent.
Intégration des forces dentaire
Fang, Haiyang, et al. "Modulation effect of slotted structure on vibration response in electrical machines.“ IEEE Trans. Industrial Electronics (2019).

## Slide 43: Forces intégrées par dent
La FSE est échantillonnée par les dents → la culasse « voit » une FSE équivalente sous-échantillonnée.
Critère d’échantillonnage de Shannon :

Une conséquence immédiate est l’effet de modulation.

## Slide 44: Forces intégrées par dent
Deux principales méthodes pour l’effet de modulation.
Dans les deux cas, la FSE est intégrée sur une ouverture angulaire centrée sur le milieu de la dent:
Wang, Shanming, et al. "Analysis of Zeroth-Mode Slot Frequency Vibration of Integer Slot Permanent-Magnet Synchronous Motors." IEEE Trans. Industrial Electronics (2019).
Fang, Haiyang, et al. "Modulation effect of slotted structure on vibration response in electrical machines.“ IEEE Trans. Industrial Electronics (2019).

## Slide 45: Forces intégrées par dent
Validation numérique
36s18p SPMSM encoches ouvertes: Nombres d’onde de la FSE proportionnels à Zs = 36
Nombre d’onde
Coefficient
si

## Slide 46: Forces intégrées par dent
La méthode qui intègre sur une ouverture d’encoche est plus précise.
La vibration prédite par un chargement PTV est comparée aux forces dentaires calculées selon les deux formules possibles
FSE ()
FSE ()
PTVE
Fréquence [Hz]
Problème: Preuves expérimentales d’une contribution pour
Wang, Shanming, et al. "Analysis of Zeroth-Mode Slot Frequency Vibration of Integer Slot Permanent-Magnet Synchronous Motors." IEEE Trans. Industrial Electronics (2019).F

## Slide 47: Forces intégrées par dent
Permet d’avoir si
Proposition:
Notes: 1 slide en plus ?

## Slide 48: Forces intégrées par dent
Décomposition de la force dentaire à 3564 [Hz]
Force [N]
Force [N]
On empile la contribution
pour chaque n
Notes: 1 slide en plus ?

## Slide 49: Projection des Forces Distribuées
Comparaison force intégrée par dent avec une projection maillage-maillage des forces distribuées.
Seules les forces surfaciques sont considérées.
Notes: Rajouter une diapo sur la densité + projection

## Slide 50: Projection des Forces Distribuées
Modèle mécanique EF est recalé par rapport à la base modale expérimentale
Vibration simulée avec forces nodales distribuées.
Comparaison numérique vs. expérimentale à 2fs et 10fs.
La simulation basée sur les forces nodales distribuées est prise comme référence dans la suite.

## Slide 51: Projection des Forces Distribuées
Distribué
Résultante
Résultante + Moment
(Torseur)

## Slide 52: Projection des Forces Distribuées
On compare le chargement distribué avec le chargement force intégré par dent, avec ou sans moment.
Le torseur équivalent complet permet d’améliorer la précision d’environs 4 dB à 10fs.
Résultante 2fs
Distribué 2fs
Résultante + Moment 2fs
Résultante 10fs
Distribué 10fs
Résultante + Moment 10fs
Vitesse
[m/s]
Fréquence [Hz]

## Slide 53: Mesure des Fonctions de Transfert
Les résultats précédents permettent d’envisager la mesure de réponses mécaniques avec 1 points de mesure par dent.
Objectifs:
Proposer des simulations hybrides (pas de EF mécanique)
« Mesurer » l’amplitude des forces magnétiques
Accéléromètre
Point d’impact

## Slide 54: Conclusion
L’incertitude liée à l’application du TM dans l’entrefer a été quantifiée.
Proposition pour l’effet de modulation.
Pertinence de la résultante dentaire pour les simulations vibro-acoustiques.
La contribution du moment en tête de dent à la vibration a été mise en évidence.
Notes: Parler des activités pro : problèmes clients. Vécu de thèse.

## Slide 55: Perspectives
Réponse en fréquence dentaire pour prédire la distribution des forces.
Etendre la comparaison simulation/mesure à des « variantes » pour consolider les résultats. Puis explorer d’autres topologies (saturation etc.).
Magnétostriction et couplage magnéto-mécanique fort.
Etudier l’intérêt du transfert de la FSE en 3D.
Réduction du modèle magnétique.

## Slide 56: Des questions ?
Merci pour votre attention !

## Slide 57: Annexe: Justification Force Dentaire
Contribution faible (
Contribution faible (
Principale contribution
Pas dentaire

## Slide 58: Annexe: Justification Force Dentaire
Ligne de flux magnétique

## Slide 59: Annexe: FRF Dentaires 1/2

## Slide 60: Annexe: FRF Dentaires 2/2

## Slide 61: Annexe: Réciprocité

## Slide 62
L’approximation des forces surfaciques d’entrefer peut se justifier.
Air ()
Fer ()
P
Annexe: Modélisation des Forces Magnétiques
On peut montrer théoriquement une concentration des efforts au niveau d’un saut de perméabilité (interface air-fer):
quand
Champ magnétique constant dans l’entrefer -> FSE radiale

## Slide 63: Annexe: Cas Analytique
Etude analytique d’un cas simplifié: Mise en évidence du problème
Machine sans encoche
Formulation potentiel vecteur.
Potentiel magnétique sinusoïdal imposé au milieu de l’entrefer.
= 45 mm
Machine
« sans encoche »

## Slide 64: Annexe: Analyse analytique de la FSE
Une loi de transfert dans un cas simplifié:
Avec
= 45 mm
Machine
« sans encoche »
PILE R., et al. “Application Limits of the Airgap Maxwell Tensor”, CEFC 2018.
Radial FSE
Nombre d’onde
FSE at
FSE at
FSE at using (1)
(1)

## Slide 65: Annexe: Erreur numérique
Etude analytique d’un cas simplifié: Mise en évidence du problème
Stator
Rotor
Eléments Finis
Analytique
Flux magnétique tangentiel
Eléments Finis
Analytique
Flux magnétique tangentiel

## Slide 66: Annexe: Analyse analytique de la FSE
Coefficients de transfert: Validation numérique
FSE Radial
FSE Tangentiel
Notes: Traduction

## Slide 67: Annexe: Analyse analytique de la FSE
Coefficients de transfert: Validation numérique
FSE Radial
FSE Tangentiel
Nombre d’onde
Nombre d’onde
Notes: Traduction

## Slide 68: Annexe : Modèles de calculs des Forces
Résultat du calcul PTV: illustre la pertinence de la décomposition par nombre d’onde.

## Slide 69: Annexe: FSE Equivalente avec le PTV
Construction d’une FSE à partir du résultat du PTV.

## Slide 70: Annexe: Forces intégrées par dent
Application à 10fs pour la 12s10p.

## Slide 71: Annexe: Précision de la Projection

## Slide 72: Annexe: Précision de la Projection

## Slide 73: Annexe: Analyse analytique de la FSE
Coefficients de transfert: Validation numérique
FSE Radiale
FSE Tangentielle
90%
Notes: Traduction

## Slide 74: Annexe: Analyse analytique de la FSE
Coefficients de transfert: Validation numérique
(-) Phénomène de Gibbs
FSE Radiale
FSE Tangentielle
Notes: Traduction